Подводная камера для рыбалки

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, перед тем как приступить к эксплуатации устройства

Мы очень рады, что Вы приобрели наш высококачественный продукт. Выражаем Вам глубокую благодарность и просим внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации, с целью получения наилучшего результата и максимальной пользы от использования прибора. При возникновении каких-либо вопросов просим Вас связаться с нами для получения информации.

О компании-производителе

Компания специализируется на разработке и производстве подводных камер. Наши системы подводного наблюдения могут работать в самых сложных условиях, включая соленую морскую воду, и маслянистую среду. Широко используются в водном хозяйстве и других сферах для изучения подводного ландшафта в реальном времени.

Сферы применения нашей продукции: рыбоводческое хозяйство, подводная разведка, строительство водохранилищ, плотин, тоннелей, возведение гидротехнических сооружений, колодцев, восстановление нефтяных скважин, городских сетей водоснабжения, обслуживание трубопроводов, водные виды спорта, индустрия развлечений, осмотр достопримечательностей под водой, проведение подводных испытаний оружия, обследование военных объектов под водой, проведение научных исследований, глубоководное обследование месторождений нефти, а также затонувших судов.

Компания успешно работает с сентября 2004 года. За это время получены десятки патентов в таких сферах деятельности: подводная фотография, мониторинг с целью обеспечения безопасности, проведение подводных испытаний оружия, подводное освещение и др. В настоящее время компания занимается производством оборудования для подводного наблюдения.

Описание устройства

Камера оснащается матрицей с высокой чувствительностью и высоким разрешением, имеет LED подсветку и увеличенную продолжительность работы. Среди потребительских преимуществ следует упомянуть четкое и чистое изображение, низкое энергопотребление, прочный корпус.

Подводная камера имеет компактные габариты и небольшой вес, оснащена специальным кабелем, проста в использовании и эксплуатации. Может быть использована для обследования плотин и водохранилищ, подтопленных пирсов, для рыбалки и подводного обнаружения.

Схема устройства, назначение кнопок

Внимание!

Используйте только тот адаптер питания, который идет в комплекте поставки.

За возникновение неполадок с устройством в результате использования неподходящего адаптера, компания ответственности не несет.

## Общие сведения

Прибор состоит из подводной камеры и монитора с дисплеем в 3,5 дюйма. Камера способна наблюдать за направлением движения косяка рыбы с последующей передачей информации на дисплей для определения местоположения косяка и обзора происходящего около рыболовного крючка. Данный прибор станет отличным помощников заядлых рыболовов!

Указания перед применением

- Зарядите аккумулятор перед использованием.

- Не разбирайте прибор в произвольном порядке, чтобы случайно не потерять детали.

- Сначала вставьте разъём шнура камеры в основной блок устройства, только затем включите питание устройства.

- Перед отсоединением камеры, во избежание поломки, убедитесь, что питание прибора отключено.

Основные характеристики и функции

Камера

- Для обеспечения высокой четкости передачи картинки и цвета в камере установлена матрица 1/4 CMOS с разрешением 420 ТВЛ.

- Минимальная освещенность необходимая для работы камеры составляет 2 Lux.

- Камера снабжена светодиодной подсветкой, что позволяет чётко видеть направление движения косяка даже в темной воде.

- Корпус камеры изготовлен из твёрдого алюминиевого сплава с антикоррозийным и термостойким покрытием.

Монитор

- Дисплей - 3.5-дюймовая TFT LCD матрица.

- Разрешение - 960×240.

- Продолжительность автономной работы основного блока - до 7 часов.

## Настройки

- Настройка яркости экрана. Нажмите кнопку «меню», перейдите в пункт настройки яркости экрана, при помощи кнопок “+ / -”, "вверх/вниз" установите нужное значение.

- Настройка контрастности экрана. Нажмите кнопку «меню», перейдите в пункт настройки контрастности экрана, при помощи кнопок “+ / -”, "вверх/вниз" установите нужное значение.

- Настройка цветности экрана. Нажмите кнопку «меню», перейдите в пункт настройки цветности экрана, при помощи кнопок “+ / -”, "вверх/вниз" установите нужное значение.

- Настройка разрешения экрана. Нажмите кнопку «меню», перейдите в пункт настройки разрешения экрана, при помощи кнопок “+ / -”, "вверх/вниз" установите нужное значение.

- Нажмите дважды кнопку «меню» для выбора настройки даты и языка, при помощи кнопок “+ / -”, "вверх/вниз" установите нужные значения.

- Нажмите трижды кнопку «меню» для выбора настройки автоматического включения/выключения, при помощи кнопок “+ / -”, "вверх/вниз" установите нужные значения.

- Нажмите четыре раза кнопку «меню» для выбора системных настроек.

Технические характеристики

Монитор

| Диагональ дисплея | 3.5" |
| --- | --- |
| Система цветности | PAL/NTSC |
| Марка и тип матрицы | LCD дисплей Tianma |
| Разрешение | 960*240 |
| Угол обзора (°) | 40/60/60/60±10 |
| Яркость (cd/m2) | 350 |
| Размер дисплея (мм) | 76,9x63,9x4,0 |
| Сетевой адаптер | 12В |
| Мощность | 1.5±0.2Вт |
| Многоязычный интерфейс | есть, 11 языков |
| Разъем | 3.5 мм AV OUT |
| Питание | от литиевого аккумулятора (до 7 часов) |
| Диапазон рабочих температур (℃) | -10…+60 |
| Хранение при температуре (℃) | -20～+70 |

Камера

| Тип матрицы | Цветная, ¼ CMOS |  |
| --- | --- | --- |
| Система цветности | PAL /NTSC |
| Чип | PC1030N |
| Разрешение | 500х582 (PAL) | 510×492 (NTSC) |
| Угол обзора линзы (°) | 150 |
| Размер линзы | 2.2 мм |
| Минимальное освещение | 2 LUX |  |
| Дальность обзора в чистой воде | до 1 м |
| Питание | 5 В |
| Пиковое потребление тока | 400 mA |
| Соотношение сигнал/шум | ≥48dB |
| Диапазон рабочих температур (℃) | -10--+50℃ |
| Хранение при температуре (℃) | -20 – +60℃ |
| Допустимая влажность | 15%~85% RH |

Сборка системы

Крепление к поплавку

В верхней части поплавка имеется цилиндрический выступ с креплением, в которое следует закрепить специальный видеошнур камеры. Крепление шнура к поплавку в двух местах увеличит надежность.

Крепление крючков

Подготовьте 3 рыболовных крючка, к каждому привяжите по куску рыболовной лески. Не следует брать слишком длинные куски лески, иначе вы не сможете рассмотреть происходящее под водой во всех деталях. В зависимости от прозрачности воды в месте ловли длина лески может составлять 5-15 см.  Прикрепите леску с крючками к видеокамере, как показано на рисунке:

Важно: для крепления лески к камере используйте специальный желобок. Не привязывайте леску к видеошнуру, иначе это может привести к его повреждению.

Подключение камеры к основному блоку

Протяните видеошнур вдоль удилища, используйте специальные зажимы для фиксации видеошнура и предотвращения его свободного движения. Подключите видеошнур к разъему основного блока.

Крепление монитора в держателе

Надежно закрепите монитор в держателе, при необходимости используйте ключ.

Связывание видеошнура

При необходимости связывания видеошнура или завязывания узла обязательно используйте предохранительную резиновую «кобуру». Передвиньте ее к месту, где требуется завязать узел, как показано на рисунке:

| 1. передвиньте предохранитель к месту создания узла. | 2.Сделайте узел. | 3. Привяжите веревку. |
| --- | --- | --- |

Устранение неполадок

Перед тем как обращаться за профессиональной помощью, изучите данную таблицу.

| Неполадки | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| При включении полностью отсутствует изображение. | Разрядились аккумуляторные батареи. | Заряжайте вовремя |
| Синий экран, нет изображения. | Камера не подключена к устройству. | Убедитесь, что камера присоединена к устройству. |
| Изображение есть, но плохое. | Неправильные установки изображения | Для восстановления заводских параметров прочитайте руководство по эксплуатации. |

# Text boxes

Разъем для подключения источника

питания

AV вход

Переключатель питания