www.i3412.com

Инкубатор для яиц

Руководство пользователя

В данной инструкции дано подробное описание работы вашего нового инкубатора для яиц. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед выполнением настройки для достижения наилучших результатов и сохраните инструкцию для использования в будущем.

Дисплей и панель управления

I. РаспаковКА и настройка

A. Комплект поставки

Инкубатор x 1		Шнур электропитания x 1	Руководство пользователя x 1

B. Проверка работы

Рекомендуется провести ПРОВЕРКУ РАБОТЫ ИНКУБАТОРА перед выведением яиц ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРЧИ. Не загружайте яйца в инкубатор при ПРОВЕРКЕ.

- Проверьте, подключен ли двигатель инкубатора к управляющему блоку.

- Подключите шнур электропитания к сети.

- Включите прибор кнопкой на панели управления.

- Сразу после подключения к сети значения температуры и влажности не будут соответствовать требуемым нормам инкубации, поэтому сработает звуковое уведомление.

- Отмените сигнал тревоги, нажав любую из зеленых кнопок.

- Удаление упаковки и заполнение лотка водой (предпочтительно теплой) постепенно приведет показатель влажности в камере в пределы нормы.

- Интервал поворачивания яиц настроен на 2 часа. Пожалуйста, при первом использовании уделите особое внимание поворачиванию яиц. Яйца аккуратно поворачиваются вправо и влево на 45° на 10 секунд, а затем поворачиваются в случайном направлении. Не устанавливайте крышку для наблюдения.

C. Настройки

Инкубатор будет поворачивать яйца после нажатия кнопки «СБРОС». Счетчик продолжительности выведения сбрасывается путем длительного нажатия кнопки «СБРОС». Стандартные заводские настройки могут быть восстановлены после одновременного нажатия кнопок «СБРОС» и «ВКЛ/ВЫКЛ».

a. Настройка рабочей температуры

Изначально рабочая температура инкубатора установлена на значение 38 °C. Пользователь может настраивать температуру в зависимости от категории яиц и местного климата. Если после работы в течение нескольких часов температура в инкубаторе не достигает 38 °C, пожалуйста, проверьте: (1) установку температуры на уровне выше 38 °C; (2) исправность вентилятора; (3) крышка плотно закрыта; (4) температуру в помещении (должна быть не ниже 18 °C).

Изменение рабочей температуры:

- Нажмите кнопку «Настройка» один раз.

- Нажмите кнопку “+” или “-” для выбора требуемой температуры.

- Нажмите кнопку «Настройка» для выхода из меню настройки.

a1. Задание пороговых значений для срабатывания сигнала при отклонении от заданной температуры (AL и AH)

Пороговые значения температуры для срабатывания сигнала тревоги задаются отдельно для повышенной и пониженной температуры. Изначально значения установлены на 1 °C. Изменение значений:

Для сигнала о пониженной температуре (AL):

- Нажмите кнопку «Настройка» и удерживайте 3 секунды.

- Нажимайте кнопки “+” или “-” пока дисплей температуры не покажет значение “AL”.

- Нажмите кнопку «Настройка».

- Нажмите кнопку “+” или “-” для изменения допустимого уровня понижения температуры.

Для сигнала о повышенной температуре (AH):

- Нажмите кнопку «Настройка» и удерживайте 3 секунды.

- Нажимайте кнопки “+” или “-” пока дисплей температуры не покажет значение “AH”.

- Нажмите кнопку «Настройка».

- Нажмите кнопку “+” или “-” для изменения допустимого уровня повышения температуры.

a2. Задание верхнего и нижнего температурного предела

Например, если верхний предел установлен на 38.2 °C, а нижний предел установлен на 37.4 °C, то температуру инкубатора можно будет регулировать только в этих пределах.

b. Настройка уровня влажности (AS)

Изначально данная настройка имеет значение в 60%. Пользователь может настраивать уровень влажности в зависимости от категории яиц и местного климата.

- Нажмите кнопку «Настройка» и удерживайте 3 секунды.

- Нажимайте кнопки “+” или “-” пока дисплей температуры не покажет значение “AS”.

- Нажмите кнопку «Настройка».

- Нажмите кнопку “+” или “-” для задания требуемого значения влажности.

Инкубатор будет издавать сигнал тревоги при низкой температуре или влажности. Перенастройте температуру или добавьте воды для решения этой проблемы.

c. Установка поправки в показания температурного датчика (CA)

Изначально поправка установлена на значение 0 °C. Если имеются расхождения между показаниями датчика и эталонного термометра, нужно определить разницу в показаниях и установить ее в качестве поправки. Изменение значения поправки:

- Нажмите кнопку «Настройка» и удерживайте 3 секунды.

- Нажмите кнопку “+” или “-” и удерживайте, пока дисплей температуры не покажет “CA”.

- Нажмите кнопку «Настройка».

- Нажмите кнопку “+” или “-” для задания требуемого размера.

d. Параметры работы нагревательного элемента (HU и HD).

Параметры HU и HD установлены производителем и их изменение пользователем не предполагается.

HU – значение по умолчанию установлено на 18 (это настройка мощности разогрева, регулирующая пусковую мощность нагревателя для достижения заданной желаемой температуры инкубации). Диапазон настройки 1-90.

HD – значение по умолчанию установлено на 11 (это настройка мощности в процессе понижения температуры, которая отвечает за регулировку мощности для поддержания нагревателя на заданной температуре инкубации). Диапазон настроек 1-80.

Поломка нагревательного элемента приведет сделает дальнейшую инкубацию невозможной. При необходимости, пожалуйста, замените вышедшие из строя нагревательные элементы новыми.

D Значение символов на дисплее

| Символ | Расшифровка | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| AL | Настройка параметров сигнала о снижении температуры | 1 oC |
| AH | Настройка параметров сигнала о превышении температуры | 1 oC |
| AS | Настройка параметров сигнала о снижении влажности | 60 % |
| CA | Значение поправки в показателях датчика температуры | 0 oC |
| HS | Настройка верхнего предела температуры | 39.5 oC |
| LS | Настройка нижнего предела температуры | 30 oC |
| HU | Начало нагревания | 18 |
| HD | Остановка нагревания | 11 |

II. использование инкубатора

- Протестируйте инкубатор, чтобы убедиться, что он работает правильно.

- Подключите механизм переворачивания яиц к разъему управляющего блока внутри камеры для яиц.

- Наполните один или оба лотка для воды (в зависимости от уровня влажности в помещении).

- Расположите яйца в лотке острым концом вверх.

- Закройте крышку и включите инкубатор.

- Нажмите кнопку «СБРОС» для сброса счетчика дней на значение “0” (при этом счетчик времени до переворота яиц также будет установлен в значение 1:59).

- Следите за показателями влажности и при необходимости наполняйте лотки для воды (обычно, каждые 4 дня).

- На 18 день нужно убрать лоток с поворотным механизмом и положить яйца на нижнюю сетку.

- В то же время важно максимально наполнить лотки с водой для увеличения влажности (чтобы яичная скорлупа была достаточно мягкой, и птенцам было легче вылупиться).

- После начала выведения не открывайте крышку надолго. Это снизит скорость выведения.

III. Советы по инкубации

A. Поддержание гигиены инкубатора и яиц

- Надлежащая гигиена крайне важна для достижения хорошего результата по выведению. Несоблюдение гигиены приводит к смерти птенцов в их первые 10 дней жизни.

- Для инкубации нужно использовать только чистые яйца. Загрязненные яйца являются потенциальными переносчиками болезней, которые начнут распространяются в идеальных условиях тепла и влажности инкубатора. Загрязненные яйца сначала промойте в теплой воде (44-49 oC), в которой содержится дезинфицирующее средство в пропорции, рекомендованной производителем (подходит большинство бытовых дезинфицирующих средств), а потом быстро просушите яйца бумажными полотенцами.

- Не вымачивайте яйца более чем 4 минуты, чтобы это не повлияло на фертильность; не вымачивайте яйца в холодной воде, т.к. это способствует проникновению бактерий через яичную скорлупу.

B. Здоровое потомство

- Важно использовать для выведения яйца только от здоровых птиц, поскольку некоторые болезни могут передаваться через яйцо. Наиболее опасными болезнями, передающимися через яйца, являются инфекционная сальмонелла, тиф птицы и микоплазма галлисептикум.

- Яйца, отложенные инфицированными птицами, могут не созреть. В тех яйцах, которые созреют, птенцы могут погибнуть во время выведения, а выжившие могут быть переносчиками и заразить здоровых птенцов.

- Не добавляйте яйца из неизвестных источников для увеличения численности, т.к. вы рискуете заразить выводок.

Питание племенной птицы

- В яйце содержится полный запас питательных веществ для правильного развития эмбриона, кроме газообразного воздуха, который попадает в яйцо через поры в скорлупе. Диетическое питание племенного поголовья птицы должно быть хорошо сбалансированным, чтобы полностью отвечать требованиям питания эмбриона.

- Недостающими питательными веществами, как правило, являются витамины или минералы. Дефицит этих веществ в диетическом питании племенной птицы может не проявляться в виде пагубных последствий для самой птицы, но может повлиять на выводимость; именно поэтому для разных категорий питание специфично. Недостаток питательных веществ, таких как рибофлавин, является основной причиной смертности эмбрионов во время средней стадии инкубации (т.е., между 12м и 14м днями).

- Потребность в витаминах и минералах у несушек, откладывающих яйца, ниже, чем у племенной птицы. Необходимо начинать диету племенной птицы за 6-8 недель до выведения яиц, с особым вниманием к витамину А, D3, рибофлавину, пантотеновой кислоте (витамин В3), биотину, фолиевой кислоте, витамину В12 и минеральному марганцу.

| Питательные вещества | Результат недостатка в рационе |
| --- | --- |
| Рибофлавин | Приводит к плохой выводимости с высокой частотой появления недоразвитых чрезмерно влажных эмбрионов |
| Пантотеновая кислота | Понижает выводимость и приводит к высокой вероятности гибели визуально нормальных эмбрионов в течение последних 2 или 3 дней инкубации |
| Биотин, холин и марганец | Приводит к ненормальному развитию эмбриона и состоянию, известному как увеличенный скакательный сустав / соскальзывание ахиллова сухожилия |
| Витамин B12 | Приводит к быстрому сокращению выводимости и прогрессирующей низкой выживаемости выводимых цыплят |

C. Возраст племенной птицы

Если самец активен, не слишком большой и не имеет избыточного веса, способен к размножению, тогда его возраст для выводимости и жизнеспособности птенцов малозначителен или не значителен. Чем старше самец, тем с меньшим количеством самок он может спариваться эффективно без потери фертильности. Фертильность и выводимость также уменьшаются, поскольку яйценоскость самок падает с возрастом – наибольшая яйцекладка происходит в первый и второй сезон.

D. Выбор яиц для выведения

Важно учитывать размер, форму и текстуру скорлупы при выборе яиц для выведения. Наилучшие результаты достигаются с яйцами среднего для данного вида птицы размера.

Поскольку размер яиц передается по наследству, отсев маленьких яиц поможет поддержать хороший размер яйца в потомстве. Слишком большие или маленькие яйца при выведении являются недостатком. Форма яйца также передается по наследству, поэтому продолжительное использование плохо сформированных яиц закрепляет и увеличивает этот дефект.

Для выведения должны использоваться яйца только с хорошей текстурой скорлупы. Текстура яйца не передается по наследству, тем не менее, яйца с непрочной скорлупой могут трескаться, способствуют попаданию бактерий внутрь или чрезмерному отведению влаги из яйца. Яйца с пористой скорлупой увеличивают процент потери влаги во время хранения и инкубации. Микротрещины, которые слишком малы, чтобы увидеть их невооруженным взглядом, можно обнаружить, подсветив яйцо снизу.  Цвет яйца не влияет на выводимость.

E. Яйца первого сезона

Любой оплодотворенное яйцо можно вывести при соблюдении подходящих условий. Но рекомендуется отбирать для выведения яиц несушек от 12 месяцев и старше. Но даже яйца от несушки, которой уже 12 месяцев, могут быть мелкими, в зависимости от сезона их выведения. Если молодая несушка выведена в августе, сентябре или октябре, она будет нести годные для выведения яйца в более раннем возрасте, чем несушка, выведенная в январе, феврале или марте. Они будут созревать, а их яйца полностью вырастать до нормального размера в течение зимы, тогда как наседки, выведенные в январе, будут слишком молодыми, чтобы начать откладывать яйца до зимы, и, таким образом, не начнут нестись до весны. НО, поскольку они старше и сильнее к тому моменту, как начинают нести яйца, их яйца вырастают быстрее. Из яиц молодых несушек будут вылупливаться более мелкие цыплята, и из них довольно часто будут вырастать более мелкие самки, которые, в свою очередь, будут нести более мелкие яйца и так далее.

Если самка выглядит здоровой, а яйца нормального размера, можно продолжить их разведение, с добавлением в рацион корма для птиц мясных пород, когда им будет примерно 4 недели. Затем рекомендуется увеличить содержание в корме протеина, чтобы они росли быстрее. Не рекомендуется выводить совсем миниатюрные яйца молодых несушек.

www.i3412.com