http://i3412.com/

Инструкция по эксплуатации бытового очистителя-ионизатора “Атмос Лайф”

Установите бытовой очиститель-ионизатор воздуха “Атмос Лайф” на ровной горизонтальной поверхности в вертикальном положении. В случае необходимости, существует возможность закрепить прибор на вертикальную поверхность (стена), используя крепежный набор. Не рекомендуется устанавливать прибор на расстоянии ближе, чем 0.8 м от постоянного пребывания человека.

Подключите сетевой шнур прибора к источнику переменного тока напряжением 220В. Переведите сетевой выключатель (5) в положение “I” (включено). Прислонив руку к верхней решетке, Вы почувствуете легкий ветерок - прибор работает. Один из светодиодных индикаторов (4) загорается зеленым цветом - включен первый (нормальный) режим. Для переключения во второй (повышенный) режим достаточно нажать один раз на кнопку переключения режимов (3). Во втором режиме оба индикатора (4) загораются зеленым цветом. Повторное нажатие кнопки (3) вновь переключает прибор в первый режим и т.д. при последующих нажатиях. Каждое нажатие кнопки (3) сопровождается звуковым сигналом. Для выключения прибора в любом из режимов достаточно перевести сетевой выключатель (5) в положение “0” (выключено).

Рекомендуется продолжительная (возможна круглосуточная) работа изделия. В случае сильных загрязнений воздуха (неприятный запах, повышенная запыленность, вирусная инфекция, табачный дым) необходимо использовать второй (повышенный) режим работы прибора.

Бытовой очиститель-ионизатор воздуха “Атмос Лайф” функционирует практически бесшумно, однако возможно появление непродолжительного «шипения». Повышенный шум при работе прибора свидетельствует о необходимости обслуживания (см. далее). Кроме этого, помните, что эффективность действия прибора резко снижается в случае отсутствия должного своевременного обслуживания.

Использование функции дополнительной ароматизации воздуха:

Перед включением откройте крышку (2), слегка переместив защелку (6). Распакуйте герметично упакованный набор аромопластин, прилагаемый в комплекте. Возьмите одну аромопластину и установите в соответствующий держатель. Напоминаем, что держатель для аромопластин (7) расположен внутри корпуса прибора. Затем закройте крышку (2) - прибор готов к работе. Во время работы воздухоочистителя-ионизатора, за счет потока предварительно очищенного и ионизированного воздуха происходит вынос аромомолекул с поверхности аромопластины. Таким образом, воздух насыщается запахом. Учитывайте, что концентрация и долговечность аромата зависит от времени работы прибора.

Обслуживание прибора:

Обслуживание осуществляется по мере загрязнения пылесборной пластины, но не реже 1 раза в три недели. Повышенный шум при работе свидетельствует о необходимости обслуживания прибора. Прибор не требует дополнительных расходных материалов.

Не следует устанавливать прибор:

- на расстоянии ближе, чем 0,3 м от места длительного нахождения человека;

- в помещениях с повышенной влажностью;

- на неустойчивые поверхности;

- в местах, легко досягаемых детьми.

Бытовой очиститель-ионизатор воздуха «Атмос Лайф» предназначен для эксплуатации или хранения при температуре от +5 до +40 градусов и относительной влажности до 80 процентов. В случае транспортировки в условиях низких температур необходимо выдержать прибор при комнатной температуре около 30 минут. Срок службы прибора - 10 лет.

Предохраняйте прибор от механического воздействия, повреждений и падений. Оберегайте его от попадания внутрь корпуса посторонних предметов и влаги.

Запрещается выставлять вблизи горючие и взрывоопасные вещества, располагать на поверхности прибора бумажные салфетки, одежду и др. предметы. Людям, с гиперчувствительностью к озону, противопоказано длительное времяпровождение в помещении, где работает изделие.

http://i3412.com/