www.i3412.com

АВТОКЛАВ "FINLANDIA"

(БЫТОВОЙ АППАРАТ)

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраняйте её на случай возникновения вопросов в будущем.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Вы приобрели домашний бытовой автоклав-стерилизатор "FINLANDIA", изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава. В настоящей инструкции приведены рекомендации, выполнение которых позволит Вам правильно и эффективно эксплуатировать автоклав в течение всего срока службы.

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомится с настоящим паспортом.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Автоклав "FINLANDIA" (далее автоклав) предназначен для работы в домашних условиях в двух режимах:
          - как стерилизатор пищевых продуктов, для стерилизации и консервирования мяса, птицы, рыбы, овощей, фруктов, соков, компотов, паштетов и других продуктов в натуральном соку без применения консервантов, расфасованных и укупоренных сырыми в стеклянные банки;
           - При работе совместно с приставкой из охладителя  сухопарника - как дистиллятор воды для получения дистиллированной воды, используемой, например, для заливки в аккумулятор автомобиля и других целей. И как самогонный аппарат для получения этилового спирта, настоек, вина, коньяка и многих других алкогольных, экологически чистых напитков.

Высокотемпературные режимы стерилизации позволяют:
          - надёжно уничтожать бактерии, имеющиеся в консервируемых продуктах;
          - уменьшить время термообработки, что повышает качество консервируемой продукции;
          - увеличить срок хранения продукции.
          Автоклав может быть использован на малых консервных предприятиях и фермерских хозяйствах.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Вместимость установки, л. не менее -------------------------------------------30
-Температура стерилизации, °С --------------------------------------------113 - 120°С
-Масса установки, кг, не более ----------------------------------------------------10
-Установленный срок службы установки, лет, не менее ------------10
-Давление открытия клапана предохранительного, МПа ------------------------0,5 (+0,05)
-Давление закрытия клапана предохранительного, МПа ------------------------0,45 (+0,05)

3. ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ручка.						12. Анти-блокировка.

- Прижим крышки.				13. Прокладка, распорка.

- Втулка.					14. Крепеж прижима крышки.

- Шарикоподшипник.				15. Ручки.

- Ходовой винт.				16. Емкость.

- Прокладка, распорка.			17. Прокладка – кольцо уплотнительное.

- Центральный замок.				18. Крышка.

- Клапан давления (рабочий клапан).	19. Большая прокладка, распорка.

- Пружина замка.				20. Прокладка, распорка верха.

- Основа клапана.				21. Пружина.

- Шайба.

В комплект поставки входят:

- установка бытовая для стерилизации консервов (бак);
- паспорт (инструкция) на установку;
- крышка бака (оборудована: термометром, клапаном сброса избыточного давления, аварийным клапаном, уплотнительным силиконовым кольцом и механизмом плотного прижима крышки к баку);

- кассета для размещения банок.

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ:

0,5 л.  – 14шт банок;

1 л.     -  7шт банок;

0,7 л.     – 7-8шт банок;

2 л. – 3шт банок;

3 л. – 3 шт банок.

ˮ ВНИМАНИЕ!Автоклав работает:

- при повышенном давлении,
          - при повышенной температуре.
          Все эти условия требуют внимательного обращения с автоклавом при строгом соблюдении требований безопасности и неукоснительного исполнения данного руководства.

ПОДГОТОВКА АВТОКЛАВА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Проверить комплектность согласно паспорту.

Убедиться в наличии в крышке силиконовой прокладки.

Перед использованием тщательно и аккуратно промойте детали крышки от заводской смазки под проточной водой. Не погружать в воду на длительное время.

ˮ ВНИМАНИЕ!Банки с продуктами наполнять полностью, но НЕ УПЛОТНЯТЬ, НЕ УТРАМБОВЫВАТЬ!

Банки, заполненные продуктами, можно закрывать двумя видами крышек:

( закатать закаточной машинкой обычные крышки из жести;

( закрутить твист-крышками.

В бак установить основание кассеты для размещения банок. Разместить на основании кассеты слой банок. Верхний диск плотно зафиксировать зажимом.

ˮ ВНИМАНИЕ!!! ЗАЖИМ ЗАКРУЧИВАТЬ МАКСИМАЛЬНО ПЛОТНО, НО ТОЛЬКО РУКАМИ.

Установить бак с банками на плиту и залить его водой таким образом, чтобы верхний упорный диск был скрыт водой на 1-2 см. и воздушный зазор от поверхности воды до крышки автоклава составлял не менее 50-60 мм. Если Вы загружаете автоклав не полностью (например, только одну банку), то высота воздушного зазора должна в любом случае сохраняться 80 ± 1 мм.

Закрыть крышку автоклава.

Вращайте ручку (№1) против часовой стрелки. Прижим (№2) крышки должен опуститься и плотно прижать крышку.

Рисунок 1.

Поместить крышку  на емкость (№16) между крепежами прижима крышки (№14). Плотно закройте емкость крышкой, полностью совмещая прижим и крепеж.

Вращайте ручку по часовой стрелке. Прижим поднимется и плотно совместится с крепежами по обоим концам. Следите, что бы не было «хождения», соединение должно быть плотным. Продолжайте вращать ручку, прижимая крышку плотнее к емкости. (см. рис 1).

Рисунок 2.

Установите клапан давления. Поместите клапан вертикально в основание (см. рис 2).

Включить плиту. Внимательно следить за температурой нагрева, и как только температура поднимется до 105-110 °С, отрегулировать нагрев плиты таким образом, чтобы клапан давления срабатывал периодически, с частотой раз в 2-5 секунд, и при этом температура поддерживалась бы в диапазоне 108-113 °С (фактически перевести плиту в режим среднего нагрева).

ˮВНИМАНИЕ!В случае, если Вы видите, что температура, которую показывает термометр, превышает 110°С, а клапан не сбрасывает пар, необходимо НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЬ НАГРЕВ И СНЯТЬ АВТОКЛАВ С ПЛИТЫ! Охладив его до температуры 40-50 0С, необходимо прочистить клапан сброса избыточного давления: его трубку и плавающую головку клапана — и проверить их продувкой. Воздух должен проходить через них без помех.

ˮВНИМАНИЕ! ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ НЕБОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ПАРА И КАПЕЛЬ ВОДЫ ИЗ-ПОД УПЛОТНИТЕЛЯ ТЕРМОМЕТРА СЛУЖАТ ДЛЯ АВТОКОМПЕНСАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕФЕКТОМ И ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВОЗВРАТАИЗДЕЛИЯ.

По истечении времени стерилизации выключить плиту. Дать остыть автоклаву до температуры 40-50°С.

ˮВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНО! НЕ ОТКРЫВАТЬ КРЫШКУ БАКА И НЕ СБРАСЫВАТЬ ДАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО КЛАПАНОМ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТЕМПЕРАТУРА НЕ ДОСТИГНЕТ 40-50°С. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ЛЁГКИМ ДВИЖЕНИЕМ, ИСПОЛЬЗУЯ ПОЛОТЕНЦЕ, НЕМНОЖКО ПРИПОДНЯТЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ КЛАПАН, ЧТОБЫ СБРОСИТЬ ОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ (рисунок 3.). Другой способ уменьшить давление – постепенно вращать ручку, поднимая крышку и выпускает пар из автоклава. Снимите крышку, когда прижим полностью опущен. (рисунок 4.).

Рисунок 3  						Рисунок 4.

Вынуть банки, перевернуть их крышкой вниз и выдержать 12 часов в таком состоянии, а затем убрать в прохладное место на хранение. Банки могут храниться даже при комнатной температуре.

ˮВНИМАНИЕ!Уважаемые покупатели! Сбитая краска на кассете не влияет на качество её использования.

ˮ Во избежание повреждения банок можно заложить между ними ткань.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с автоклавом допускаются совершеннолетние лица, изучившие данную инструкцию.

Запрещается использовать автоклав без заполнения водой его корпуса.

Запрещается допускать детей к работающему автоклаву.

Запрещается открывать крышку автоклава, не убедившись в отсутствии избыточного давления по показаниям термометра и нажатием на клапан.

Запрещается оставлять без присмотра работающий автоклав.

Запрещается самостоятельно разбирать предохранительный клапан. Настройка клапана предохранительного должна производиться на специально оборудованном стенде.

Крышку, термометр, обратный клапан и предохранительный клапан необходимо оберегать от ударов.

Запрещается использовать для консервирования банки с наклейками во избежание забивания наклейками предохранительного клапана  или термометра.

Запрещается переносить крышку автоклава за термометр, клапан предохранительный и обратный клапан.

Во время работы автоклава:

( не прикасаться к горячим поверхностям автоклава;

( не наклонять, не перемещать и не поднимать автоклав;

( не вывинчивать винт зажима крышки автоклава.

Помните, что автоклав продолжает кипеть даже при выключенном огне.

Запрещается эксплуатация автоклава с двумя и более прокладками в крышке.

Во избежание срыва крышек с банок быстрый нагрев, охлаждение и сброс избыточного давления не допускается!

Данный автоклав не предназначен для эксплуатации детьми и другими лицами, которые по своим физическим, сенсорным или ментальным способностям, вследствие недостатка опыта или знаний не могут безопасно эксплуатировать автоклав без присмотра отвечающего за их безопасность лица или получения от него соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать автоклав.

Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с ошибочной эксплуатацией автоклава, а также с несоблюдением условий настоящей инструкции или книги рецептов. Нужно помнить то, что вкусы у всех разные. Данные, приведенные в рецептурных таблицах – для ознакомления примера приготовления. В скором времени Вы научитесь правильно устанавливать температурный режим и научитесь использовать автоклав  для приготовления блюд по Вашему вкусу.

Очищайте автоклав после каждого использования!

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ:

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Пар выходит из - под крышки | Уплотнительное кольцо и крышка неплотно прилегают друг к другу | Выпустить пар, снова закрыть автоклав, убедиться, что пар не выходит |
|  | Клапан засорен | Открыть крышку, проверить, прочистить |
|  | Уплотнительное кольцо загрязнено | Открыть крышку, промыть кольцо |
|  | Уплотнительное кольцо изношено | Заменить уплотнительное кольцо |
|  | Слишком высокое давление в автоклаве | Уменьшить огонь |
| Пар не выходит через клапан | В емкости недостаточно воды | Добавить воды |
|  | Слишком низкое давление | Увеличить огонь |
|  | Клапан засорен | Прочистить клапан |
| Банки лопнули | Утрамбовали или плотно уложили продукты, больше нормы. | В скором времени Вы научитесь правильно научитесь использовать автоклав для приготовления блюд. |
|  | Очень туго затянули болты на кассете |  |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие автоклава требованиям ТУ РБ 00153637.016-97 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Завод-изготовитель гарантирует работу автоклава в течении5 лет со дня продажи при условии соблюдения правил хранения, транспортирования и эксплуатации согласно данного руководства.
Средний срок службы автоклава не менее 10 лет.
При отсутствии отметки торгующей организации, гарантийный срок исчисляется со дня выкупа автоклава (сохраняйте чек)!

Гарантия не распространяется на автоклавы:

( без паспорта (данной инструкции);

( без штампа магазина или даты продажи в гарантийном талоне, или чека с датой выкупа автоклава (сохраняйте чек);

( использовавшиеся с нарушением установленных правил эксплуатации;

(автоклавы, в которых потребителем были проведены конструкционные изменения.

Претензии по комплектности и механическим повреждениям после продажи автоклава не принимаются.

Изготовитель изделия или его представители ВСЕГДА готовы ответить на все Ваши вопросы относительно работы или обслуживания автоклава.

Будем рады Вашим отзывам!

www.i3412.com